Fornoa(dongguan)Engineering Co.,Ltd

地址：东莞市东城区同沙管理区上元路7排16号

电话：0769-22689842 22082345；FAX：0769-22698240

E-mail：fornoa@163.com

http://www.fornoa.com

特长<同步齿形带·高扭矩同步齿形带通用>

- 橡胶皮带（TNB.HTBN.PTBN）

·可广泛地用于一般工业。

·具有导电性。（电阻值为6MΩ以下）

·使用温度范围-30℃~90℃（PTBN:-25℃~80℃）

- 聚氨酯皮带（TUN.HTUN.TTBU）

·外观漂亮，可进行几乎没有橡胶粉尘飞散的无粉尘传动。

·耐油性优于橡胶皮带。

·使用温度~80℃

！聚氨酯有可能会随时间而发生变色，但对强度并没有影响。

注意事项

- 皮带的使用与保管

·请勿用力弯折皮带。

·请勿在极端的高温、低温、潮湿环境中保管。

·请勿直接接触水、溶剂、油、酸、碱、紫外线、臭氧等。

- 皮带的安装

请务必在切断电源并确认机械已处于完全停止状态后再进行皮带的安装或维护检修。

- 运行注意事项

- 请防止咬入异物。

- 勿使油（特别是溶剂类油）附着在皮带上。少量的润滑油或润滑脂不至于产生严重的问题，但如果油附着在皮带上，则会导致皮带产生膨涨而明显缩短皮带的使用寿命。另外，如果水溶性的油滴在聚氨酯同步齿形带上，则会使钢芯线生锈，缩短皮带的使用寿命。

- 请勿在高温（80℃以上）、潮湿的条件下使用。

- 请安装通气性良好的安全罩。