Fornoa(dongguan)Engineering Co.,Ltd

地址：东莞市东城区同沙管理区上元路7排16号

电话：0769-22689842 22082345；FAX：0769-22698240

E-mail：fornoa@163.com

http://www.fornoa.com

免键同步带轮的特长

*不需要键槽等轴加工

*由于不需要轴加工，因此不会降低轴的强度

*易于进行定位

*同步带轮与轴之间没有齿隙

*采用A7075P-T651滑轮材质，可按原来的方式使用

安装

*请擦拭轴表面脏污，并涂抹一薄层润滑油或润滑脂

（请勿使用含有钼类减磨剂的润滑油、润滑剂）

*对于滑轮与衬套的接触面，同样也是在擦试干净后涂抹一薄层润滑油或润滑脂。另外，紧固螺栓的螺纹面及座面也必须涂抹

*轻轻地紧固衬套的紧固螺栓，将衬套先装在轴上

*定位完成后，首先利用紧固螺栓扳手，按对角线顺序轻轻地（规定紧固扭矩的约1/4）紧固螺栓

*接着，提高紧固扭矩（规定紧固扭矩的约1/2）进行紧固

*然后，用规定的紧固扭矩进行紧固

*最后，在圆周方向上按顺序紧固螺栓进行紧固

安装注意事项

*请使用扭矩扳手进行螺栓紧固

*请使用附带的紧固螺栓

拆卸

*请在装置完全处于停止状态下进行作业

*请在圆周方向上按顺序松动紧固螺栓

*请将螺栓插入拆卸螺纹孔中，并均匀地拧入

*重新安装时，请重复“安装”中的步骤